## Slide 1: Višeplatformska aplikacija za izračun impulsnog odziva i auralizaciju prostorije
Student: Boris Boronjek
Mentor: izv. prof. dr. sc. Marko Horvat (ZEA)

## Slide 2: Sadržaj
Uvod
Teorijska osnova
Korištene tehnologije
Implementacija aplikacije
Zaključak

## Slide 3: Uvod
Akustika prostorija određuje način širenja i percepcije zvuka
Impulsni odziv opisuje akustička svojstva prostorije
Računalna simulacija omogućuje analizu prostora bez mjerenja
Razvijena je višeplatformska aplikacija za simulaciju akustike i auralizaciju zvuka.

## Slide 4: Akustika prostorija
Zvuk kao val
  mehanički longitudinalni val
  brzina zvuka u zraku ≈ 343 m/s
Interakcija zvuka s površinama
  refleksija
  apsorpcija
  difuzija
Zvučno polje u prostoriji
  direktni zvuk
  rane refleksije
  kasno (difuzno) zvučno polje

## Slide 5: Vrijeme odjeka (RT60)
Vrijeme potrebno da razina zvuka opadne za 60 dB
Jedan od najvažnijih parametara akustike prostorija
Ovisi o volumenu prostorije i apsorpciji materijala
Procjena pomoću Sabineove i Eyringove formule

## Slide 6: Impulsni odziv
Opisuje reakciju prostorije na kratkotrajni zvučni impuls
Sastoji se od:
  direktnog zvuka
  ranih refleksija
  kasnog odjeka
Predstavlja osnovu za analizu i auralizaciju prostora

## Slide 7: Metoda zrcalnih izvora
Modeliranje ranih refleksija pomoću virtualnih izvora
Reflektirajuće plohe zamjenjuju se zrcalnim izvorima zvuka
Udaljenost izvora i slušatelja određuje kašnjenje i slabljenje
Broj refleksija ograničen zbog računalne složenosti
Korištena za generiranje ranog dijela impulsnog odziva

## Slide 8: Auralizacija
Simulacija zvučnog doživljaja određene prostorije
Omogućuje slušnu procjenu utjecaja akustike prostora
Temelji se na konvoluciji ulaznog signala i impulsnog odziva
U obzir uzima:
  direktni zvuk
  refleksije
  odjek prostorije
Omogućuje usporedbu utjecaja različitih prostornih parametara

## Slide 9: Korištene tehnologije
Python
NumPy/SciPy – matematički izrazi
SQLite – baza materijala
Matplotlib - grafovi
PyQt6 - GUI

## Slide 10: Arhitektura aplikacije
Aplikacija
Materijali
Vizualizacija
Audio
Ulazi
Rezultati

## Slide 11: Modul za ulaze

## Slide 12: Modul za materijale

## Slide 13: Modul za vizualizaciju

## Slide 14: Modul za audio

## Slide 15: Modul za rezultate

## Slide 16: Zaključak
Razvijena višeplatformska aplikacija za simulaciju akustike prostorije
Implementiran izračun impulsnog odziva i vremena odjeka
Omogućeno modeliranje utjecaja geometrije prostorije i materijala
Razvijena vizualizacija refleksija i auralizacija zvuka
Rezultati pokazuju utjecaj apsorpcije i dimenzija prostora na akustička svojstva
Aplikacija povezuje teorijske modele akustike s praktičnom simulacijom

## Slide 17: HVALA NA POZORNOSTI!